# SLAGERIJ VAN KAMPEN                        	TECHNISCHE LIJST 2021-2022

Naam voorstelling:		Rhythm of life

Slagerij van Kampen (hierna te noemen: SvK) staat met 5 personen op het podium.

In geval van bloemen graag 5 bossen

Technici SvK:			Contactpersoon:		Dave Fluyt			-	+31 (0)10 4796672

dave@wgtheatertechniek.nl

Company manager:		ICON Entertainment B.V.	Eric Dieteren			-	+31 (0)45 5333436

eric@iconentertainment.nl

Om de opbouw en het verloop van de voorstelling van SvK mogelijk te maken hieronder de benodigde informatie:

1	Aantal technici SvK:		1x F.O.H. technicus

1x Monitortechnicus

1x Lichttechnicus

1x Chauffeur / Backline

Tevens zal er een indien mogelijk een stagiair (bij het licht) met de crew meelopen.

2	Technici theater:		4 ervaren technici, exclusief stagiaires.

Stagiaires zijn in alle gevallen boventallig!

3	Tijden:				Aankomst crew SvK		:	12:30 uur

Start opbouw			:	13.00 uur

Aankomst SvK		:	16:45 uur

Diner				:	17:00 – 18:30 uur

Soundcheck			:	18:30 – 19:30 uur

Speelduur voor de pauze  	:	+/- 50 min.

na de pauze	:	+/- 60 min.

Geschatte afbouwtijd		:	+/- 90

4	Technici theater		Geluid/(be)licht(en)/trekkenwand	 :	4 	van 13:00 tot 17:00 uur

Tijdens soundcheck			 :	1	van 18:30 tot 19:30 uur

Tijdens voorstelling			 :	1	trekkenwand operator

2	toneel/changementen

(gekleed in zwart)

Tijdens breken en laden		 :	4

5	Laden & Lossen		Bij niet rechtstreeks lossen op het podium, trappen of een afstand

tussen trailer en toneel van groter dan 40 meter 2 (twéé) extra

mensen bij het laden en lossen.

6	Geluid				SvK reist met een eigen geluidsinstallatie, exclusief P.A.

Het huis systeem dient als volgt aan te sturen zijn

- Links

- Rechts

- Sublaag Links

- Sublaag Rechts

- Center

Dit zowel analoog als AES op 96Khz mogelijk vanaf zijtoneel rechts

Het sublaag dient L & R apart aangestuurd te kunnen worden,

indien dit niet mogelijk is graag contact

Onder geen beding worden mutlikabels middels touwen door goten of

buizen getrokken.

Voor de monitors maakt SvK gebruik van in-ear zenders.

Graag informatie over eventuele andere draadloze apparatuur in het gebouw, waaronder microfoons of draadloze intercom etc.

7	Licht				SvK brengt een eigen lichtinstallatie mee incl. distributie en lichtcomputer.

Als lichtcomputer reist SvK met een Grand MA2.

SvK maakt gebruik van eigen ethernet kabel van FOH naar toneel links

8	Huislicht			SvK maakt gebruik van het huislicht aangesloten op huisdimmers.

DMX van het huislicht graag doorprikken vanaf FOH (DMX512, 5-polig).

Tevens gebruiken wij 8 dimmeraansluitingen van het theater middenachter

op het toneel

9	Rook				SvK brengt een eigen hazer mee.

Graag rookmelders uitschakelen, tijdstip in overleg

10	Afstopping			SvK mailt de kapindeling in de dagen voor de voorstelling.

11	Horizon/Fond/Gaas		SvK maakt gebruik van een fond van het theater

12	Balletvloer			Er wordt gebruik gemaakt van de zwarte balletvloer van het theater.

graag geplakt en gespannen voor aankomst crew (van toneelrand tot fond)

Indien geen balletvloer aanwezig, graag contact.

13	Trekkenwand			SvK maakt gebruik van de aanwezige trekken/grid. Maximale last 150 Kg per 					trek. In totaal zijn er 6 decor/ licht trekken.

14	Plaatsing regietafels		Plaatsing niet onder of op een  balkon of aan de zijkant.

Graag een ruimte in het midden van de zaal reserveren van 5 meter breed					en 2 meter diep voor licht en geluid en bedienend personeel.

15	Intercom			SvK neemt een eigen intercomsysteem mee en wordt indien mogelijk

gekoppeld aan het huis systeem

16	Podium			Speeloppervlak dient minimaal 11 meter breed en 10 meter diep te zijn.

Benodigde clearance 10 meter. Daarnaast zijn er 3x podiumdeel van

200x100 cm op 60 cm hoog nodig.

17	Stroomvoorziening		Buiten de zaal-PA/licht/faciliteiten gebruikt SvK:

Licht:	 1x 380V CEE rood 5-polig 3 fases + 0 + aarde 63A

positie: Toneel links achter

Geluid	 1x 380V CEE rood 5-polig 3 fases + 0 + aarde 32A

positie:	 Toneel rechts voor

Licht en geluid dienen aparte groepen te zijn en op het podium

aangeleverd te worden. Het theater levert eventueel de noodzakelijke

verlopen, verdeelkasten en verlengkabels.

18	Benodigdheden		Indien er niet op toneelniveau gelost kan worden zorgt de zaal voor een

hellingbaan.

19	Opslag legen kisten		+/- 25 m2. buiten het zicht van het publiek.

20	Kleedkamers			5 kleedkamers, met licht, spiegels, kapstokken, stoelen, tafels, handdoeken

warm & koud stromend water.

21	Parkeerruimte			1 megatrailer met trekker totaal	16,5 m. x 2,5 m. x 4,05 m.

7 personenwagens

Het theater zorgt voor parkeerontheffingen/parkeerkaarten.

22	Catering			De crew van SvK zal indien aanwezig gebruik maken van de artiestenfoyer

om een maaltijd te bereiden.